第九次授課紀錄

| 授課時間 | 民國101年5月18日（星期五） 上午10時－12時 |
| --- | --- |
| 授課地點 | 台東大學台東校區C301 |
| 授課師資 | 段文宏老師 | 紀錄 | 董千瑜、黃拓羽 |
| 上課形式 | 教師授課 | 1 時 40 _分 | 共計 1 時 40 _分 |
|  | 議題討論 | 時 分 |  |
| 上課學生 | 35 |
| 請假學生 | 10 |
| 授課大綱 (至少60 字，並以 條列方式敘述) | 1.海洋觀測 2.海洋觀測裝備 |

一、授課 PowerPoint(請附電子檔，不必將紙本印出)

二、授課資料(請附電子檔，不必將紙本印出)

三、授課照片 (請填寫、張貼，並附電子檔)

| 學生上課狀況 | 學生上課狀況 |
| --- | --- |

四、授課之講演內容(至少1000字敘述)

海洋觀測必定在海上進行，須要具備完善的設備、性能優越的觀測船、精密且穩定的觀測儀器以及熟練、細心的觀測人員。海洋觀測儀器及作業方法有以下特性，準確性、抗壓性 (防水，能抵抗水壓，不使海水滲入損壞儀器)、穩定性 (在惡劣天候下仍然可以工作)、抗腐蝕性 (海水具有強烈的腐性)、簡易性 (海上天候較為惡劣，儀器操作、安裝步驟應儘量簡化，否則容易出錯) 以及其它 (如有些需要在無磁性環境下工作，要使用無磁性電池；防止生物附著，製作外殼時使有毒性材料或塗料)，有了這些才有良好的觀測資料。

海深測量是量測水面到水下特徵的深度，就像是地形測量是量測陸上特徵的高度，海洋中一般的海深特徵與全球板塊構造有很大的關係，但也受到地表作用的影響，這些作用包括物理、地質、化學和生物的相關現象。探測方式有三種，震波、聲波和重力。

以不同種類的震波來探測，可以決定岩石、沈積物等海底地形的界線位置和形狀。聲波會受到不同物質密度的影響，而聲音通過物質的速度與密度有關。且可以決定水下到海床上物體的距離。受到重力作用影響，海床的海深測量特徵會造成海水表面約一米的升降。通過架設在衛星上的雷達測高儀可以準確又精密的記錄海水表面的高度變化。如果要確定海床下不同岩石與沈積層的厚度，就需要使用小型爆炸所產生的穿透力較高的低頻訊號來進行偵測。

聲吶用來探測海底地形，主要有大陸棚和大陸斜坡和；大陸棚為緊鄰路地的海床，由海岸線向外海延伸至水深 200 米處，其寬度不一，從數公里到 500 公里左右，平均約為 75 公里寬，高度起伏不大；大陸斜坡從水深 200 米的大陸棚下降到 2000 米以上深海的斜坡也稱為大陸坡。

臺灣於民國 72 年擁有第一艘海洋研究探測船「海研一號」由臺灣大學負責管理，接下來的「海研二號」由海洋大學負責管理，「海研三號」由中山大學負責管理，「水試一號」由水產試驗研究所負責管理，以及「海研五號」等海洋研究船，其中「海研五號」為台灣最新銳的海洋研究探測船，也是台灣第一艘大型海洋研究探測船，配備極佳一年可以工作 250 天，一個月油錢 1800 萬，一年至少花費 3 億，由於害怕擱淺無法進行近岸研究。

五、授課之錄影檔案(請附電子檔)

六、參考資料及延伸閱讀(請參照APA格式填列)